MODALITà DI MISURA

1 – Effettuare almeno una misura PER STRADA nell’intervallo 14.00 – 18.30.

Possono essere misurate più strade nello stesso giorno. Ottimale per la caratterizzazione della strada è avere almeno tre  misure giornaliere in orari diversi nella stessa posizione

2 – posizione: sul marciapiede a circa 50 cm dal bordo strada e  lontani dagli edifici almeno 1 m.

Scegliere possibilmente una posizione  lontana da incroci e semafori (almeno 20 m). Spesso il marciapiede finisce sul bordo di un edificio; in questo caso stare a 0.5 m dalla facciata. Se non ci sono edifici, stare sul bordo più arretrato (rispetto alla strada) del marciapiede.

3 – tenere il telefonino come durante le operazioni di taratura ad altezza petto rivolto verso la strada. Non parlare, stare lontano da persone che parlano.

4 – DURATA DELLA SINGOLA MISURA: 10 MINUTI

- Se durante la misura capitano eventi atipici è assolutamente necessario ripetere la misura. Gli eventi atipici sono: clacson [anche solo un evento (1) ] e vociare continuo di persone a meno di 10 m dal punto di misura.

IMPOSTAZIONI APP OPENOISE (verificare all’inizio di ogni  giorno di misura che le impostazioni siano corrette)

in rosso i valori da impostare

VISUALIZZAZIONE

Tipologia interfaccia: Avanzata con salvataggio dati

…. (il resto a scelta  vostra)

Visualizzazione grafico: SI

FONOMETRO

Calibrazione: ( impostare il valore  che verrà dato al momento della taratura)

tempo di aggiornamento del livello:  1 sec

SALVATAGGIO DATI

tempo di salvataggio su file: 1 sec

Salvare lo spettro: SI

REPORT DI MISURA

| Data Ora |  |
| --- | --- |
| Leq (A) dB(A) |  |
| NOME DEL FILE: |  |
| DESCRIZIONE DEL PUNTO DI MISURA |
| NOME DELLA STRADA E DEL CIVICO |  |
| NUMERO DI CORSIE |  |
| STATO DELLA PAVIMENTAZIONE (potete usare il GPS e la fotocamera!!! ) |  |
| n. passaggi veicoli leggeri (approssimativo) |  |
| n. passaggi motocicli |  |
| n. passaggi veicoli pesanti - autobus |  |